## Slide 1: Status Report #22
2020. 04. 10 (Fri)
M1 FUJIWARA Tomasa

## Slide 2: Testbench moving
ToF testbench at rm.635 → rm.637 because of rm.635 shutdown
物品の移動にご協力いただき本当にありがとうございました.
Accident: VME crate was broken
移動後に再度電源を入れようとしたところつかなくなっていました...(下図左)
チェンバー部屋からもう一台持ってきて対応(下図右) → 現在はこちらを使用中.

## Slide 3: Restart data taking
5t × 11w [mm2], MPPC × 1 & 5t × 22w [mm2], MPPC × 4
Analysis plan
5t × 11w : already known.
5t × 11w [mm2], MPPC × 1
5t × 22w [mm2], MPPC × 4

## Slide 4: Restart data taking
Signal check. w/ beta-ray source, after PM amp
ToFR: 5t × 11w, MPPC×1
R-1
R-2
10 nsec
10 nsec
200 mV
500 mV
~800 mV
~1250 mV

## Slide 5: Restart data taking
Signal check. w/ beta-ray source, after PM amp
ToFL: 5t × 22w, MPPC×4
L-1
L-2
10 nsec
10 nsec
200 mV
200 mV
~1000 mV
~1100 mV

## Slide 6: Restart data taking
Signal check. w/ beta-ray source, after PM amp
以前5t × 22w, MPPC×1でデータをとった時の画像
10 nsec
10 nsec
100 mV
100 mV
~500 mV
~400 mV

## Slide 7: Restart data taking
Data taking w/ beta-ray
w/ collimator
Bias
R->47.7 [V] (fixed)
L->166.8, 178.8, 190.8 [V]

## Slide 8: Restart data taking
Result of beta-ray data
ToFL: 178.8 V (44.7V /MPPC)

## Slide 9: Restart data taking
σToF = 279.5 ps
σ22w, ×4 = 263.1 ps

## Slide 10: Restart data taking
Data taking w/ cosmic
Bias
R->47.7 [V] (fixed)
L->178.8 [V]

## Slide 11: Restart data taking
After time walk correction

## Slide 12: Restart data taking
σToF = 201.6 ps
σ22w, ×4 = 178.1 ps

## Slide 13: Problem
Request value (R-1⊗R-2⊗L-1⊗L-2) on scaler
数分間程スケーラでの値を見てみたが,
request, accept ともに~7-8 counts/min
今までの宇宙線測定時と同程度
Signal | Val. (2020. 04. 09 17:00時点)
Request | 16609
Accept | 10910
Strange cluster at TDC ~ 2000-3000 ch

## Slide 16: B4 thesis
Little progress
Preliminary
Preliminary
Preliminary
Preliminary
Preliminary
Preliminary

## Slide 17: Back up

## Slide 28: Restart data taking
Signal check. w/ beta-ray source, no PM amp
ToFR: 5t × 22w, MPPC×4
R-1
R-2
10 nsec
10 nsec
20 mV
20 mV
~90 mV
~150 mV

## Slide 29
ジワラ
卒論
書く