## Slide 1: Status Report #35
2020. 07. 10 (Fri)
Tohoku Univ. M1
Tomomasa FUJIWARA

## Slide 2: What I did
基盤のはんだ付けをやり直した
(⇓以前のミーティングで出した写真)
あまり改善されていないような気もする。。。
After
Before

## Slide 3: What I did
Cosmic ray measurement
5t11w, MPPC×1 ⇒ - Jul. 4
⇒ Vb – Vop = +0.0, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 [V] : Total 5 points
5t11w, MPPC×2 ⇒ start data taking from this Monday -
Change to MPPC ×2s

## Slide 4: Result of new MPPC board
Bias dependence
3月データより悪い
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (New board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (Old board)

## Slide 5: Result of new MPPC board
Bias dependence
3月データより悪い
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (New board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (New board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)

## Slide 6: Result of new MPPC board
常に真ん中に配置したシンチの結果が良い
⇒ 単純に各セグメントの性能差を見ているだけ?
or 解析(タイムウォークコレクション)に問題がある?
恐らく後者だと考えている(次のスライド)
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (New board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 10t×10w mm2, MPPC×1 (Old board)
: 5t×11w mm2, MPPC×1 (Old board)

## Slide 7
QDCの低い領域のイベントが多く, QDCのカットがうまくいかなかったランがあった
低い領域のテールは, Discriのスレッショルド電圧, PMアンプのオフセット調整で対応
⇒ 現時点では MIP付近の山を超えるほどにはなっていない

## Slide 8
QDCの低い領域のイベントが多く, うまくQDCのピークを持ってこれないランがあった
QDCによるイベント選択がうまくいった(と藤原が思っている)場合
今回のように間違った範囲を選択した場合

## Slide 9
最終結果はQDCカットを間違えた場合の方が良くなっていた
今までの解析でも良いパラメータを決められていない可能性が大きい
QDCによるイベント選択がうまくいった(と藤原が思っている)場合
今回のように間違った範囲を選択した場合

## Slide 10
単純に補正関数を当てて, それを引くだけでは不十分.
各シンチが両読みになっていることを考慮しながら,
以前の永尾さんのアドバイスや外山さんの解析コードを参考にしながら改善する方法を考えている.
⇒(申し訳ありません. 間に合いませんでした...現在工事中)
加えて クラスを定義して, c++ のプログラムとして動かすという方法も勉強しながら進めている
(⇐ それは今必要か?と言われてしまうと...)

## Slide 11
考えている解析手順(の一部)
補正関数をフィット.
縦軸を に変えた2D相関
定数でのフィットの を最小にする{c} を探す

## Slide 12: To do
Cosmic measurement
Time walk correction をやり直し
5t×11w mm2 MPPC × 2の基板のテスト(進行中)
HyperNKS (Geant4 Simulation)
gamma-rayのジェネレータを考える(工事中)
x-yの非対称な広がりをどう再現するか

## Slide 13: Backup

## Slide 14
考えている解析手順(の一部)
最大値をとるビンを探し, その中央値を採用 ⇒ 指数関数 + Landau の重ね合わせでフィット, MPVを採用

## Slide 15: Cosmic-ray measurement

## Slide 16: Cosmic-ray measurement

## Slide 17: Cosmic-ray: run192 Center vs. Bottom (Both of them 10t×10w mm2)