## Slide 1: Status Report #36
2020. 07. 17 (Fri)
Tohoku Univ. M1
Tomomasa FUJIWARA
Writing abstract for JPS
Cosmic-ray measurement
  Time walk correction
About next plan
金田さん,
アドバイス
ありがとうございます

## Slide 2: Time walk correction
補正を行う方法を考えて, 解析をやり直した
補正前の
生のTOF vs. 各ch でのQDC相関
(但しペデスタル=0 pC )
紺色の線で挟んだ範囲を選択する
[pC]
[pC]
[pC]
[pC]

## Slide 3: Time walk correction
横軸(QDC)に対して10pCずつの範囲に分割し, 縦軸(TOF)に射影
その分布にGaussian をフィット
得られるmean を点,
sigmaを誤差棒としたグラフを作る
このグラフに補正関数をフィット
補正関数は以下の式:
あるシンチレータ2本の組合せを考えるとき,
MPPCは全4ch
⇒ 4ch分の関数が得られる.
[pC]

## Slide 4: Time walk correction
得られた補正関数4本と生のTOFから以下のようにして補正を行う
ci: 各chに対する係数. Time walk には全チャンネルが寄与を持つ
⇒ 各chの寄与の大きさをバランスさせるようなもの(のつもりで入れた)
最終的なTOFの幅(Gaussian をフィットした際のσ)を最小にするような係数 c の組合せを探す

## Slide 5: Time walk correction
Search best parameters
細かく刻んでみたが, かかる時間(~40 min.)に対してそこまで意味はなかった

## Slide 6
After correction
QDC cut
(Reject low QDC region)
1D TOF dist.

## Slide 7: Comparison to previous method
QDCカットは基本的には同じ条件.
QDC>(分布QDCのピーク)×0.5

## Slide 8
結果(5t×11wのシンチレータのみ)
各点~15-20 psecの改善がみられるが,
やはり, 3月のデータより明らかに悪い
基盤を変えたことによる影響?
: Old method, New board
: New method, New board
: previous board (Taken at Mar.)
[psec]

## Slide 9
☆Previous board
☆New board (2020. Mar. ver)
⇑ MPPC – コネクタの距離が長すぎる??
~8 mm

## Slide 10: 今後の測定の計画に関して
現在 ⇒ シンチレータ×3で宇宙線による取得を行っている
統計をためるのに要する時間 ⇒ ~4日/data set
電圧依存性を見る場合, 5点は取りたい ⇒ ~20day/set
時間がかかりすぎている.
β線源を使った測定に切り替えていく予定
現在取得しているセットが終了し次第, テストベンチの組み換え
~来週後半からデータを取り始めたい
新しいテストベンチに使用予定のリファレンス用シンチレータ
(永尾さんから頂いた)
10 mm

## Slide 11: To do
Construct testbench
Geant4 simulation

## Slide 12: Backup

## Slide 28
: Old method, New board
: New method, New board
: previous board (Taken at Mar.)