## Slide 1: Status Report #40
2020. 08. 07 (Fri)
Tohoku Univ. M1
T. Fujiwara
Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator
Measurement setup fix
期末レポートを書いていました
(場の量子論基礎・固体分光学基礎×2・物質物理学基礎
・宇宙創成物理学概論・素粒子物理学基礎)

## Slide 2: Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator
MPPC×1, 2個直列 ⇒ 2通りを測定.
Vb – Vop = +0.0, +1.5, +3.0, +4.5, +6.0, +7.5 [V/Num. of MPPC] ⇒ 6点(+ consistency at +3.0 V 1点)
Setup
Ref. Counter×1 + ToF test counter ⇒ 前回までと同じ
※イメージ図
β-ray sourece
リファレンス用シンチレータ
*) 3w×3h×2t mm3
*) S13360-3050PE
*) 片読み
ToF用シンチレータ
*) 22w×300h×5t mm3
*) S14160-3015PS×1 or 2 直列
*) 両読み
*) 反射材: 100 μm厚テフロンのみ
β線源: 90Sr

## Slide 3: Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator
ToF-1
ToF-2
Ref-1
Before time walk correction
MPPC×1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC

## Slide 4: Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator
ToF-1
ToF-2
Ref-1
After time walk correction
MPPC×1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC
明らかに直し切れていない部分がある。

## Slide 5: Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator
MPPC×1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC
1次元TOF分布の対称性も悪い。
現在修正作業中。

## Slide 6: Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator
MPPC×1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC
現在修正作業中。
↑は途中経過。
方針: 補正後の2次元相関に再度 1/√QDC をフィット

## Slide 7: QDC distribution of beta-ray test
ToF test counter を貫通せずに
中で止まっている??
セットアップの余分な物質量を
減らす必要あり
Scintillator: 5t11w, MPPC×1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC
+0.0 V
+1.5 V
+3.0 V
+4.5 V
+6.0 V
+7.5 V

## Slide 8: Measurement setup fix
現在 ⇒ Ref counter ×1 + ToF test counter: シンチレータ×2
Ref counter ×2 ToF test counter: シンチレータ×3 のセットでデータが取れないかセットアップの調整
調整項目
Ref. Conter – ToF test counter , Ref. Counter-Ref. Counter 間の距離
反射材(シンチレータ以外の物質量を抑える)
~10 mm
アンプ回路を載せている
アクリルに余剰な部分
~10 mm

## Slide 9: Measurement setup fix
β線源
~ 20 mm
CH | Rate [Hz]
Ref-1 single | ~2000
Ref-2 single | ~300
Ref-1⊗Ref-2 | ~10
Ref-1
Ref-2

## Slide 10: Measurement setup fix
β線源
~ 5 mm
Ref-2
Ref-1
CH | Rate [Hz]
Ref-1 single | ~2×103
Ref-2 single | ~25-30
Ref-1⊗Ref-2 | ~0.5
ToF-1 single | ~2 ×104
ToF-2 single | ~2 ×104
ToF coin. | ~2 ×104
All (Ref⊗Ref2⊗ToF) | ~0.5

## Slide 11: To do
シンチ群の物質量を抑える ⇒ ToF シンチの反射材(テフロン確認, まき直し)
Ref. シンチの反射材ペイントを減らす
⇒ シンチ3個のセットでデータをとれるかを再確認(コインシデンスレート)
5t22w, 5t44wシンチでのテスト

## Slide 12
10 nsec
200 mV

## Slide 13
インターンシップの事前審査落ちました。

## Slide 14: Backup

## Slide 15: rsyncのやり方
参考URL: https://qiita.com/shnagai/items/7403411b4aa193d0fa0d
リモートのディレクトリ配下のファイルをlocalのディレクトリ以下に同期:
例) unidaqの /home/unidaq/kinoko/testbench/FTOF 以下のファイルを
藤原ローカルPCの /home/fujiwara/FToF_BK/beta_2020Augに同期させる
⇒実行例
$ rsync –av –e –ssh unidaq@172.25.27.224:/home/unidaq/kinoko/testbench/FTOF

## Slide 17
宇宙線